## Slide 1: 計算プログラミング説明
工学府 熱物理工学研究室 史正琦

## Slide 2: 計算目的
未知熱流束を推定する表面
:IRカメラでの温度計測位置
数値計算用区域
液滴で加熱されたステンレスプレートを冷却させて、IRカメラで試料裏面温度変化を記録する。
記録した裏面温度データT(t, x, y)から共役勾配法(Conjugate Gradient Method)で表面熱流束q(t, x, y)を推算する。
計算ソフト: Python・Numpy + Scipy

## Slide 3
: 測温点ｍの予測・計算温度
: 測温点mの計測温度
CGM計算法(conjugate gradient method: 共役勾配法)を導入して の最小値を計算することでの計算を行う
逆問題計算: 最小二乗法で計測温度と最も近似した裏面温度を探すこと
: estimated heat flux after n iteration
: search step size
: the direction of descent / search direction
: the gradient direction at iteration n
: the conjugate coefficient
Sensitivity problem:感度問題
解決手法:
参考文献:CFX4.2商用CFDソフトウェア
本研究: 3D_FVM_implicity Solver
Adjoint problem: 随伴問題
解決手法:
参考文献: Lagrangeの未定乗数法+CFX4.2
本研究: Lagrangeの未定乗数法+三次元ソルバー
Cheng-Hung Huang, Shao-Pei Wang, A three-dimensional inverse heat conduction problem in estimating surface heat flux by conjugate gradient method, International Journal of Heat and Mass Transfer, 42 (1999)3387-3403
計算手法: 共役勾配法

## Slide 4
②順問題
③目標函数の計算＆収束判定
④随伴問題
⑤下降方向計算
⑥感度問題
⑦熱流束更新
①表面熱流束の初期値仮定
Start
End
収束なし
目標函数Jに対する熱流束の勾配を計算するため、随伴方程式を解く
新しい熱流束分布ｑを更新
初期の熱流束分布設定する
現在の熱流束分布内の温度分布を計算する
計算手法: FVM_陰解法
計算温度と実測温度との差(残差二乗和)を評価、収束かどうか判定する
Jが十分小さければ終了(収束)
得られた勾配情報を基に共役勾配法における最適な検索方向(共役方向)を決定
微小な熱流束の変化が裏面S2温度に及ぼす影響(感度)を計算し、最適な下降ステップサイズを決定
収束
共役勾配法(CGM)を用いた三次元熱伝導問題における表面熱流束の計算手順・目標函数Jの最小化を実現する
計算手順
計算流れ
未知熱流束を推定する表面
:IRカメラでの温度計測位置

## Slide 5
計算手法:
有限体積法(FVM: Finite Volume Method)・陰解法(Implicit Form)
大規模疎行列の共役勾配法
初期条件：
境界条件:
被冷却面:q(t)
他の表面:断熱条件
計算結果:
各時点で三次元領域内での温度分布
計算条件:
熱物性(熱伝導率・比熱)が温度による更新
不等間隔メッシュ(上部細かい)
メッシュ数(x=100, y=80, z=20)
メッシュサイズ :試料サイズに対応
未知熱流束を推定する表面
:IRカメラでの温度計測位置
メッシュ分布イメージ図:

## Slide 6
→ 0 （温度の計算値と測定値を近似すること）
目標汎函数
: 表面熱流束で算出した裏面温度
: 観測温度 (IR測定温度)
汎函数Jが熱流束ｑに対する勾配
ラグランジュの未定乗数法で束縛条件を導入すると:
グリーンの第二恒等式で式の後半を展開すると:
が含む項をゼロにすることで、λ（随伴変数）の支配方程式が決まる
:三次元計算領域
未知熱流束を推定する表面
:IRカメラでの温度計測位置

## Slide 7
計算手法:
有限体積法(FVM: Finite Volume Method)・陰解法(Implicit Form)
大規模疎行列の共役勾配法
初期条件：
境界条件:
温度計測面S2 :
他の表面:
計算結果:
各時点で三次元領域内での勾配分布
メッシュ分布イメージ図:
汎函数Jが熱流束ｑに対する勾配
計算条件:
熱物性(熱伝導率・比熱)が温度による更新
不等間隔メッシュ(上部細かい)
メッシュ数(x=100, y=80, z=20)
メッシュサイズ :試料サイズに対応
未知熱流束を推定する表面
:IRカメラでの温度計測位置

## Slide 8
計算手法:
有限体積法(FVM: Finite Volume Method)・陰解法(Implicit Form)
大規模疎行列の共役勾配法
初期条件：
境界条件:
熱流束推定表面S1:
他の表面:
計算結果:
各時点で三次元領域内での温度感度分布
メッシュ分布イメージ図:
微小な熱流束の変化が裏面S2温度に及ぼす影響(感度)を計算する
未知熱流束を推定する表面
:IRカメラでの温度計測位置
計算条件:
熱物性(熱伝導率・比熱)が温度による更新
不等間隔メッシュ(上部細かい)
メッシュ数(x=100, y=80, z=20)
メッシュサイズ :試料サイズに対応

## Slide 9
順問題計算・随伴問題計算・感度問題計算につきまして、
計算時間を短縮させるために、解き方を一回変更したことがあります。
変更前:ガウスーザイデル(Gauss-Seidel Iteration Method + SOR)反復法
変更後:大規模疎行列の共役勾配法
各メッシュにおける離散化方程式:

## Slide 10
10
各メッシュの係数を並列化計算してから係数を大規模疎行列Aに充填
A
大規模疎行列の共役勾配法(CG)解き方
各メッシュの係数を計算する際に並列化計算する
変更後の解き方
A_martix:
メッシュ数：

## Slide 11
加速後
50 時間ステップ = 0.5sの計算結果比較(加速前後)
収束条件:
収束条件:
計算時間：12時間
計算時間：5.5時間
メッシュ数：
ガウスーザイデル(Gauss-Seidel Iteration Method + SOR)反復法
大規模疎行列の共役勾配法

## Slide 12
将来のプラン:
出来れば80*100*40=320000個メッシュ数の3次元モデルで計算する希望です。
全体の時間ステップは約15000個あるので、出来れば計算をもっと加速させる希望です。